ID门禁一体机（带红外遥控功能）操作方法V1.2

特性参数：

- 工作电压：直流DC12V－DC18V；待机电流：<60mA

2、ID卡或EM兼容卡，读卡距离0－10CM（距离取决于线圈及安装环境）

3、容量：登录卡1张、删除卡1张，用户卡2000张

4、通过红外遥控功能，可以单独删除用户卡，轻松解决丢卡管理问题

5、开门方式：刷用户卡开门、出门开关开门

6、输出方式：继电器输出（开关量）；开锁时间1S、7S、

7、工作温度：－40℃——60℃；遥控接收距离：3M；待机时，红灯以1HZ的频率闪灭

增加开门卡操作步骤

方式1：将红色拨码开关3，拨至ON时，—>连续刷未授权卡（“嘀”，授权成功）将红色拨码开关3返回，停止授权。

方式2：刷增加卡一次（蜂鸣叫一次，绿灯亮）——>连续刷未授权卡（“嘀”，授权成功，“嘀嘀”表示此卡已经授权）——>要退出发卡操作，只需再刷一次增加卡。注：强烈建议将用户卡号登记抄录，这样可方便日后管理。

丢失卡后的操作

一、登录卡、删除卡丢失、遥控密码忘记后怎么办？

可以重新设置功能卡，操作步骤为：

先断电——>将1号拨码拨到ON位置，然后通电（绿灯闪，蜂鸣提示）——>再将1号拨码还原，（绿灯亮，蜂鸣停）——>连续刷两张新卡，则第一次刷卡为“增加卡”、第二次刷卡为“删除卡”注：此操作不会造成原有的开门卡丢失！

二、开门卡丢失怎么办？

操作步骤为：参考红外遥控操作说明！

三、将所有开门卡都删除，操作步骤：

刷一次删除卡，然后将1号拨码拨到ON位置,绿灯闪，20秒后删除所有用户卡。

红外遥控操作说明：（遥控器可代换管理卡实现发卡和删卡功能）

注：以下操作说明中XXXXXX表示系统密码；XXXXXXXXXX表示ID卡前十位卡号，按键有效绿灯闪亮一次、蜂鸣器叫一次。进入系统：按XXXXXX CALL——>绿灯亮。（XXXXXX即为系统密码，初始值为888888）

1、增加开门卡：按1，绿灯亮，按XXXXXXXXXX CALL，或直接刷空白卡，操作完毕按EXIT退出操作。

2、删除开门卡：按2，绿灯亮，按XXXXXXXXXX CALL，或直接刷已授权的卡，操作完毕按EXIT退出操作。

3、修改系统密码：按3，XXXXXX（六位新密码）CALL，蜂鸣长响，自动退出系统。

4、设置管理卡：按4，连续刷两张新卡，则第一次刷卡为“增加卡”、第二次刷卡为“删除卡”。

5、删除所有开门卡：按5，绿灯闪，20秒后删除所有用户卡。

其它：任何时候按EXIT或15秒钟无操作将自动退出。

- 迅速刷已注册的开门卡，则立即开门（蜂鸣长叫一次）。

- 出门开关按下时，立即开门（蜂鸣叫一次）。

- 灯一直闪烁，表示旁边有卡，请移开卡。

- S2拨到ON，开锁延时7秒